## Slide 1: toolbox werken op hoogte
1: de risico’s

## Slide 2: Toolbox Werken op hoogte
Werken op hoogte: alle werkzaamheden die worden uitgevoerd met een hoogteverschil van 2,5 meter of meer
Werken op hoogte is risicovol!

## Slide 3: Risico’s
Vallen van hoogte
Door een golfplaten dak zakken / vallen
Voorwerpen die vallen van hoogte
Eventuele asbestbesmetting van jezelf, collega’s en derden bij een calamiteit

## Slide 4: Let bij golfplaten daken extra op!!
Een golfplatendak waarschuwt niet.
Je hoort niets kraken bij te zware belasting.
Het dak breekt opeens.
In de asbestverwijdering komt vallen van een golfplaten dak relatief vaak voor.

## Slide 5: Collectieve beschermingsmiddelen
Bijvoorbeeld:
  Randbeveiliging
  Hoogwerker
  Kooiladder
  (Rol)steiger
  Kraan met werkbak
Controleer altijd:
  of de aanwezige beveiligingen in orde zijn
  of de werkvloer en je schoenen niet te glad zijn

## Slide 6: Persoonlijke beschermingsmiddelen
Bijvoorbeeld:
  Harnasgordel
  Positioneringslijn
  Vanglijn voor valbeveiliging
  Valstopapparaat
  Veiligheidshaken
  Touw

## Slide 7: Komende periode
Maak de komende tijd foto’s van (on)veilig werken
op hoogte:
Waar zijn we goed in?
Wat kan beter?
Nota bene: maak alleen foto’s wanneer dit veilig kan!
Lever de foto’s in bij ...
Op de volgende bijeenkomst worden deze besproken.

## Slide 8: Tot slot
Afspraak volgende bijeenkomst
Vragen?
Succes!